### 2010年度共享工程地（市）支中心硬件配置参考标准预算

### 一、必配项

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控机房 | 1 | 应用服务器 | 2个INTEL Xeon E5520或AMD Opteron 2400以上处理器， ECC DDR3内存 4G，SAS 硬盘2*300G，双1000M网卡，支持远程管理，配windows或linux操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 2 | 4 | 8 | 用于文化共享工程应用管理系统和网站服务。 |
|  | 2 | 业务服务器 | 2个INTEL Xeon E5520或AMD Opteron 2400以上处理器， ECC DDR3内存 4G，SAS 硬盘2*300G，双1000M网卡，支持远程管理，配windows或linux操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 4 | 4 | 用于业务自动化等管理。 |
|  | 3 | 资源加工服务器 | 2个INTEL Xeon E5520或AMD Opteron 2400以上处理器， ECC DDR3内存 4G，SAS 硬盘2*300G，双1000M网卡，支持远程管理，配windows或linux操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 4 | 4 | 用于本地特色资源加工。 |
|  | 4 | 流媒体点播服务器 | 1个INTEL Xeon E5520或AMD Opteron 2400以上处理器， ECC DDR3内存 4G，SAS 硬盘2*300G，双1000M网卡，支持远程管理，配windows或linux操作系统，原厂商3年以上免费现场质保，省内提供备件功能。 | 台 | 1 | 3 | 3 | 如采用卫星接收方案，可将相应设备和软件安装到该服务器上。 |
|  | 5 | 存储（磁盘阵列） | 方案一（IP-SAN）： 能够实现IP SAN，标准19”工业机架；SATA盘，至少可扩展到16TB；至少提供4个以上主机接口，主机接口支持聚合，支持以太网交换机Trunking功能；硬件需通过主流服务器厂商的兼容性测试；高速缓存2GB，具备高速缓存保护功能；支持VLAN功能；支持3年原厂现场保修。 | 套 | 1 | 20 | 20 | 存储设备可用容量≧8TB，设备指标可根据实际情况适当提高。 |
|  |  |  | 方案二（FC-SAN）：标准19”工业机架，SAS或FC硬盘，具备至少4个4Gb光纤主机接口，每台连接的服务器至少一块HBA卡（4Gb/s速率），至少具备16TB扩容能力，支持SAS或FC、SATA混插，支持RAID1，5，6，10等，支持在线RAID级别变更、在线数据迁移、中英文多语言界面管理等，硬件需通过主流服务器厂商的兼容性测试， 3年原厂现场保修。光纤交换机根据接入设备数量而定。 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 网络设备 | 具备96个百兆以上端口, 场馆主要服务区内提供802.11a/b/g无线接入能力。支持设备堆叠，支持SNMP 网管。 | 套 | 1 | 10 | 10 | 交换机的配置和数量要根据当地环境决定。 |
|  | 7 | 安全设备 | 自主知识产权，具有完备的状态检测防火墙、入侵防御、防病毒及VPN功能，支持IPSec、SSL及L2TP VPN，病毒库和入侵防御库可更新，具备对P2P应用的控制功能, 具备对IM软件的控制功能,支持远程管理和实时监控。 | 套 | 1 | 3 | 3 | 要为政务外网接入预留端口，建议能够和信息浏览监控软件进行联动实现终端准入控制、安全状态检测访问控制。 |
|  | 8 | 网络专用配线架 | 24端口网络专用配线架，用于灵活连接业务终端计算机、服务器、管理工作站等物理设备，提高系统配置的灵活性。 | 套 | 2 | 1.5 | 3 |  |
|  | 9 | 键盘、鼠标、显示器 | 1U机架式可折叠键盘/鼠标/15英寸液晶显示器。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 8路KVM切换器 | 支持电动八路KVM切换功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 11 | 42U标准机柜 | 用于安装中心机房服务器、网络设备，包括必要的盲板、滑轨、电源插座、螺丝、底板、密网门、风扇等规定部件。 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 12 | UPS电源设备 | 10KVA 断电后电池维持1小时以上，UPS设备、净化稳压电源，机头为机架式。 | 套 | 1 | 0.8 | 0.8 | 负责中控室设备供电。 |
|  | 13 | 配电箱 | 具备15KW以上三相交流电（AC 380V）。 | 套 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 14 | 地线系统 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 15 | 防雷系统 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 16 | 机房空调 | 根据当地自然状况而定，确保机房温度适合。 | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 17 | 防火器材 | 按照国家相关标准。 | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 18 | 电话及互联网接入 | 互联网出口带宽不低于10M，至少提供一部电话。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 19 | 政务外网接入 | 本地有政务外网接入条件的应提供不低于2M的接入带宽。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 20 | 机房设备集成安装 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 21 | 防静电地板 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 22 | 综合布线 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 23 | 机房装修 | 按照国家相关标准。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 24 | 信息浏览监控软件 | 能够屏蔽不良网站，抵御网络攻击；能够制定访问策略，具备 上网行为管理和访问控制功能；具备用户上网信息数据采集能力。 | 套 | 1 | 5 | 5 | 系统应具备数据上传功能，提供给国家中心统计，并符合相关规范。 |
|  | 25 | 服务器系统备份软件 | 针对Windows 操作系统提供实时或基于策略的备份保护，当服务器操作系统发生故障时，可快速恢复操作系统并保留原有配置，中文图形界面，无须编写脚本。 | 套 | 5 | 2 | 10 | 建议具备网络远程恢复功能，每台服务器一套。 |
|  | 26 | 业务自动化系统 | 具备对馆藏各类资源（含数字资源）的采访、编目、检索、流通等管理功能；具备读者管理功能；对人员、网络及硬件设备要求不高，客户端免维护。 | 套 | 1 | 20 | 20 | 如业务需要实现总分馆模式，可选用统一图书馆自动化业务平台。 |
|  | 27 | 资源应用管理系统 | 能够自动识别、导入国家中心通过移动硬盘、政务外网、卫星等途径下发的数据资源，对资源管理系统提供的资源进行有效的展示，能够对资源进行统一管理和控制，需要具备资源的生命周期管理、实时使用统计、资源接收和导入、版权控制等功能。要配备数据库系统。 | 套 | 1 | 5 | 5 | 各地根据当地技术方案自行采购，可采用集中部署或各地分别部署的架构。 |
|  | 28 | 办公软件 | 金山Office、永中Office、 Windows Office等。 | 套 |  | 5 | 5 | 具体套数可根据实际人员确定。 |
|  | 29 | 设备远程管理软件 | 对支中心内部的主要设备进行桌面服务、网络管理和硬件诊断的远程管理和维护。 | 套 | 1 |  |  | 根据业务需求决定是否配置 |
|  | 30 | 网站管理软件 | 多级内容维护人员支持，模板管理功能，文件管理功能，静态/动态页面，专题管理，并具备基本的用户访问统计。 | 套 | 1 |  |  | 提供文化共享工程网站服务。 |
|  | 31 | 网络杀毒软件 | 100以上pc客户端，5服务器客户端。 | 套 | 1 |  |  | 具体数量可根据分中心实际配置数量调整。提供3年内免费升级。 |
| 多媒体演示厅 | 32 | 投影机 | 标准显示分辨率1024*768，投影灯泡寿命不小于4000小时，亮度不小于2500 ANSI LM。 | 台 | 1 | 0.4 | 0.4 | 安装在多媒体室。 |
|  | 33 | 投影幕 | 不小于100英寸，具体尺寸根据场地环境确定。 | 套 | 1 | 0.08 | 0.08 | 用于多媒体室和开放环境。 |
|  | 34 | 4路VGA输入切换器 | 用于多路VGA信号源输入，切换一路输出到投影机上显示用。 | 套 | 1 | 0.1 | 0.1 |  |
|  | 35 | 有源音箱 | 5.1声道高保真有源音箱（200W）。 | 套 | 1 | 0.2 | 0.2 | 安装在多媒体室。 |
|  | 36 | 大屏幕 电视机 | 52英寸以上大屏幕电视，HDMI输入1组，可视比例16:9、4:3， 制式PAL/NTSC/SECAM。 | 台 | 2 | 0.7 | 1.4 | 用于多媒体室或门厅。 |
| 流动服务 | 37 | 投影机 | 标准显示分辨率1024*768，投影灯泡寿命不小于4000小时，亮度不小于3500 ANSI LM。 | 台 | 1 | 0.4 | 0.4 | 以上设备用于流动视频播放，设备的选择应充分考虑便携性和安装简易性。 |
|  | 38 | 投影幕 | 不小于100英寸，具体尺寸根据场地环境确定。 | 套 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |
|  | 39 | 有源音箱 | 高保真有源音箱，选择适合开放环境下使用设备。 | 套 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |
|  | 40 | 多媒体播放器 | 能够识别和播放共享工程的视频和flash10资源，并具备日志记录、统计汇总等功能，数据格式符合运行管理系统相关要求。 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |
| 电子阅览室 | 41 | 终端计算机 | Intel Core i3 530或AMD Phenom II X4 965处理器，内存2G，硬盘容量160GB，光驱类型：DVD-ROM，19英寸以上液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 40 | 0.4 | 16 | 40台是最低要求，各地可根据场地环境需要适当增加。 建议具备主动管理或同等远程管理技术。 |
| 资源加工及办公区域 | 42 | 非线编系统 | 支持12Bit 10Bit 双通道 无压缩、HD/SD视频编/解码器，高/标清全兼容的系统：支持从标清的DV、DVCAM、DVCPRO25/50、MPEG-IMX、Digital Betacam到高清的HDV、HDTV、1O80/50i/60i、720P、电影格式24P、电视电影格式25P、兼容NTSC和PAL。 | 套 | 1 | 20 | 20 | 用于视频资源的编辑处理，该系统应包含软件和配套硬件设备，硬件配置根据业务需要而定。 |
|  | 43 | 移动硬盘 | 500GB USB2.0接口，配带USB数据线及电源线,带eSATA接口。 | 块 | 2 | 0.05 | 0.1 |  |
|  | 44 | 数码照相机 | 入门级单反相机和卡片式相机各1台 | 台 | 2 | 0.6+0.2 | 0.8 | 用于各地采集和制作节目。 |
|  | 45 | 多功能扫描仪 | 光学分辨率2400dpi/范围216mmx356mm/扫描元件CCD。 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |
|  | 46 | 激光网络打印机 | 具备传真、复印、打印功能，提供网络接口模块。 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 |  |
|  | 47 | 数码广播级摄录像机 | 具备60万像素以上3CCD，记录格式达到DVCPRO50、DVCPRO HD同等水平，高清、标清、DV格式全程记录，具备HD/SD-SDI输出,USB和IEEE1394接口，能够与非线编系统上载，具备16：9和4：3幅面可选，专用三脚架，不低于3小时的备用电池3块等附属设备。 | 台 | 2 | 5 | 10 | 用于各地采集和制作节目，资金充裕的情况下，建议采购3台。 |
|  | 48 | 录放机 | 具备回放功能。 | 台 | 2 | 2 | 2 | 需要与摄像机配合使用。 |
|  | 49 | 日常管理工作站 | Intel Core i3 530或AMD Phenom II X4 965处理器，内存2G，硬盘容量320GB，光驱类型：DVD-ROM，19英寸以上液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 20 | 0.5 | 10 | 建议具备主动管理或同等远程管理技术。 |
|  | 50 | 便携式计算机 | Intel i5-520处理器，14.1英寸宽屏显示器，2GB DDR3， 320GHDD，DVD刻录光驱，10-100-1000M内置以太网卡，中文Windows ，802.11g无线局域网卡，集成显卡，3年以上免费现场质保。 | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 185 |  |

说明：1. 本方案分为必配项和选配项。必配项为各地应达到的基本要求；选配项中的设备，各地可以根据当地的具体应用方案选择一至多种。

2. 为保证市级支中心设备的可靠运行，建议各地通过集成商的方式，对所有设备进行统一管理和维护。

3. 除卫星接收软件可由国家中心提供外，其他软件由当地自行采购或开发。